Příloha č. 6 zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

„EDR systém“

Technická specifikace

- Antivirový systém EDR (570 ks)

| Požadavek na funkcionalitu – Antivirový systém EDR | Splňuje [Ano/Ne] |
| --- | --- |
| Antivirové řešení pro koncové body a servery | - |
| Podporované klientské platformy – OS: Windows, Linux, MacOS, Android (vše v českém jazyce). |  |
| Antimalware, antiransomware, antispyware a anti-phishing pro aktivní ochranu před všemi typy hrozeb. |  |
| Personální firewall pro zabránění neautorizovanému přístupu k zařízení se schopností automatického přebrání pravidel z brány Windows Firewall. |  |
| Modul pro ochranu operačního systému a eliminaci aktivit ohrožující bezpečnost zařízení s možností definovat pravidla pro systémové registry, procesy, aplikace a soubory. |  |
| Ochrana před neautorizovanou změnou nastavení / vyřazení z provozu / odinstalací antimalware řešení a kritických nastavení a souborů operačního systému. |  |
| Aktivní i pasivní heuristická analýza pro detekci dosud neznámých hrozeb. |  |
| Systém pro blokaci exploitů zneužívajících zero-day zranitelností, jenž pokrývá nejpoužívanější vektory útoku: síťové protokoly, Flash Player, Javu, Microsoft Office, webové prohlížeče, e-mailové klienty, PDF čtečky |  |
| Systém pro detekci malwaru již na síťové úrovni poskytující ochranu i před zneužitím zranitelností na síťové vrstvě. |  |
| Kontrola šifrovaných spojení (SSL, TLS, HTTPS, IMAPS…). |  |
| Anti-phishing se schopností detekce homoglyph útoků. |  |
| Kontrola RAM paměti pro lepší detekci malwaru využívající silnou obfuskaci a šifrování. |  |
| Cloud kontrola souborů pro urychlení skenování fungující na základě reputace souborů. |  |
| Kontrola souborů v průběhu stahování pro snížení celkového času kontroly. |  |
| Kontrola souborů při zapisování na disku a extrahování archivačních souborů. |  |
| Detekce s využitím strojového učení. |  |
| Funkce ochrany proti zapojení do botnetu pracující s detekcí síťových signatur. |  |
| Ochrana před síťovými útoky skenující síťovou komunikaci a blokující pokusy o zneužití zranitelností na síťové úrovni. |  |
| Kontrola s podporou cloudu pro odesílání a online vyhodnocování neznámých a potenciálně škodlivých aplikací. |  |
| Lokální sandbox. |  |
| Modul behaviorální analýzy pro detekce chování nových typů ransomwaru. |  |
| Systém reputace pro získání informací o závadnosti souborů a URL adres. |  |
| Cloudový systém pro detekci nového malwaru ještě nezaneseného v aktualizacích signatur. |  |
| Technologie pro detekci rootktitů obvykle se maskujících za součásti operačního systému. |  |
| Scanner firmwaru BIOSu a UEFI. |  |
| Skenování souborů v cloudu OneDrive. |  |
| Funkcionalita pro klienty MS Windows – Antimalware, Antispyware, Personal Firewall, Personal IPS, Application control, Device control, Security Memory (zabraňuje útokům na běžící aplikace), kontrola integrity systémových komponent. |  |
| Funkcionalita pro klienty MacOS – Personal Firewall, Device control, autoupgrade. |  |
| Možnost aplikování bezpečnostních politik i v offline režimu na základě definovaných podmínek. |  |
| Ochrana proti pokročilým hrozbám (APT) a 0-day zranitelnostem. |  |
| Podpora automatického vytváření dump souborů na stanici na základě nálezů. |  |
| Okamžité blokování/mazání napadených souborů na stanici (s možností stažení administrátorem k další analýze). |  |
| Duální aktualizační profil pro možnost stahování aktualizací z mirroru v lokální síti a zároveň vzdálených serverů při nedostupnosti lokálního mirroru (pro cestující uživatele s notebooky). |  |
| Možnost definovat webové stránky, které se spustí v chráněném režimu prohlížeče, pro bezpečnou práci s kritickými systémy nebo internetovým bankovnictví. |  |
| Aktivní ochrany před útoky hrubou silou na protokol SMB a RDP. |  |
| Možnost zablokování konkrétní IP adresy po sérii neúspěšných pokusů o přihlášení pro protokoly SMB a RDP s možností výjimek ve vnitřních sítích. |  |
| Integrovaná cloudová analýza neznámých vzorků | - |
| Funkce cloudového sandboxu je integrována do produktu pro koncové a serverové zařízení, tzn. Cloudový sandbox nemá vlastního agenta, nevyžaduje instalaci další komponenty ať už v rámci produktu nebo implementace HW prvku do sítě. |  |
| Sandbox umožňující spuštění vzorků malwaru pro: Windows, Linux. |  |
| Možnost využití na koncových bodech a serverech pro aktivní detekci škodlivých souborů. |  |
| Analýza neznámých vzorků v řádu jednotek minut. |  |
| Optimalizace pro znemožnění obejití anti-sandbox mechanismy. |  |
| Schopnost analýzy rootkitů a ransomwaru. |  |
| Schopnost detekce a zastavení zneužití nebo pokusu o zneužití zero day zranitelnosti. |  |
| Řešení pracuje s behaviorální analýzou. |  |
| Kompletní výsledek o zanalyzovaném souboru včetně informace o nalezeném i nenalezeném škodlivém chování daného souboru. |  |
| Manuální odeslání vzorku do sandboxu. |  |
| Možnost proaktivní ochrany, kdy je potenciální hrozba blokována, dokud není znám výsledek analýzy ze sandboxu. |  |
| Neomezené množství odesílaných souborů. |  |
| Veškerá komunikace probíhá šifrovaným kanálem. |  |
| Okamžité odstranění souboru po dokončení analýzy v cloudovém sandboxu. |  |
| Možnost volby, jaké kategorie souborů do cloudového sandboxu budou odcházet (spustitelné soubory, archivy, skripty, pravděpodobný spam, dokumenty atp.). |  |
| Velikost odeslaných souborů do cloudového sandboxu může dosahovat až 64 MB. |  |
| Šifrování celých disků | - |
| Podpora platforem Windows a MacOS. |  |
| Správa skrze centrální management. |  |
| Unikátní technologie pro platformu Windows (nevyužívá se BitLocker). |  |
| Podpora Pre-Boot autentizace. |  |
| Podpora TMP modulu. |  |
| Podpora Opal samošifrovacích disků. |  |
| Možnost definovat počet chybně zadaných pokusů. |  |
| Možnost definovat složitost a délku autentizačního hesla. |  |
| Možnost omezit platnost autentizačního hesla. |  |
| Podpora okamžitého smazání šifrovacího klíče a následné uzamčení počítače. |  |
| Recovery z centrální konzole. |  |
| EDR řešení | - |
| Možnost provozu centrálního serveru on-premise na platformě Windows Server. |  |
| Možnost provozu s databázemi: MS SQL, MySQL. |  |
| Možnost provozu v offline prostředí. |  |
| Možnost logování činností administrátora. |  |
| Podpora EDR agenta pro prostředí Windows, Windows server a MacOS. |  |
| Možnost autentizace do managementu EDR pomocí 2FA. |  |
| Možnost řízení managementu EDR a EDR agentů prostřednictvím API, a to jak pro: přijímání informací z EDR serverů/agentů; zasílání příkazů na EDR servery/agenty. |  |
| Integrovaný nástroj v EDR řešení pro vzdálené zasílání příkazů přímo z konzole. |  |
| Možnost izolace zařízení od sítě prostřednictvím EDR agenta přímo z konzole. |  |
| Možnost tvorby vlastních IoC. |  |
| Možnost škálování množství historických dat vyhodnocených v EDR, až 3 měsíce pro raw-data, 3 roky pro detekované incidenty. |  |
| Možnost aktivovat „učící režim“ pro automatizované vytváření výjimek k detekčním pravidlům. |  |
| Indikátory útoku pracující s behaviorální detekcí. |  |
| Indikátory útoku pracující s reputací. |  |
| Řešení umožnuje analýzu vektorů útoku. |  |
| Schopnost detekce: škodlivých spustitelných souborů, skriptů, exploitů, rootkitů, síťových útoků, zneužití WMI nástrojů, bezsouborového malwaru, pokusů o dumpování přihlašovacích údajů uživatele. |  |
| Schopnost detekovat laterální pohyb útočníka. |  |
| Schopnost ukončit infikovaný proces. |  |
| Možnost ruční analýzy procesů veškerých spustitelných souborů a DLL knihoven. |  |
| Možnost náhledu na spuštěné skripty použitých v daném incidentu. |  |
| Možnost zabezpečeného vzdáleného spojení přes servery výrobce do konzole EDR. |  |
| Možnost vytváření automatizovaného response úkonu v podobě izolace stanice, blokace konkrétní hash, restartování počítače pro jednotlivá detekční pravidla. |  |
| Možnost automatického vyřešení incidentu definovaných administrátorem. |  |
| Schopnost prioritizace vzniklých incidentů. |  |
| Schopnost stažení problémového souboru. |  |
| Schopnost zobrazení detekcí provedených antimalware produktem. |  |
| Řešení je schopno generovat tzv. forest / full execution tree model. |  |
| Možnost vyhledávání pomocí nově vytvořených IoC nad historickými daty. |  |
| Provázání s technikami popsanými v knowledge base MITRE ATT&CK. |  |
| Management konzole pro správu všech řešení v rámci nabízeného balíku | - |
| Webová konzole. |  |
| Možnost instalace na Windows i Linux. |  |
| Předpřipravená virtual appliance pro virtuální prostředí VMware, Microsoft Hyper-V a Microsoft Azure, Oracle Virtual Box. |  |
| Server/proxy architektura pro síťovou pružnost – snížení zátěže při stahování aktualizací detekčních modulů výrobce. |  |
| Možnost probuzení klientů pomocí Wake On Lan. |  |
| Možnost konfigurace virtual appliance přes uživatelsky přívětivé webové rozhraní Webmin. |  |
| Nezávislý agent (pracuje i offline) vzdálené správy pro zajištění komunikace a ovládání operačního systému klienta. |  |
| Offline uplatňování politik a spouštění úloh při výskytu definované události (například: odpojení od sítě při nalezení škodlivého kódu). |  |
| Administrace v nejpoužívanějších jazycích včetně češtiny. |  |
| Široké možnosti konfigurace oprávnění administrátorů (například možnost správy pouze části infrastruktury, které konkrétnímu administrátorovi podléhá). |  |
| Zabezpečení přístupu administrátorů do vzdálené správy pomocí 2FA. |  |
| Podpora štítků/tagování pro snazší správu a vyhledávání. |  |
| Správa karantény s možností vzdáleného vymazání / obnovení / obnovení a vyloučení objektu z detekce. |  |
| Vzdálené získání zachyceného škodlivého souboru z klienta. |  |
| Detekce nespravovaných (rizikových) počítačů komunikujících na síti. |  |
| Instalace a odinstalace aplikací 3. stran. |  |
| Vyčítání informací o verzích softwaru 3. stran. |  |
| Možnost vyčítat informace o hardwaru na spravovaných zařízeních (CPU, RAM, diskové jednotky, grafické karty…). |  |
| Odeslání zprávy na počítač / mobilní zařízení, které se následně zobrazí uživateli na obrazovce. |  |
| Vzdálená odinstalace antivirového řešení 3. strany. |  |
| Vzdálené spuštění jakéhokoli příkazu na cílové stanici pomocí Příkazového řádku. |  |
| Dynamické skupiny pro možnost definování podmínek, za kterých dojde k automatickému zařazení klienta do požadované skupiny a automatickému uplatnění klientské úlohy. |  |
| Automatické zasílání upozornění při dosažení definovaného počtu nebo procent ovlivněných klientů (například: 5 % všech počítačů / 50 klientů hlásí problémy). |  |
| Podpora SNMP Trap, Syslogu a qRadar SIEM. |  |
| Podpora instalace skriptem - *.bat, *.sh, *.ini (GPO, SSCM…). |  |
| Rychlé připojení na klienta pomocí RDP z konzole pro vzdálenou správu. |  |
| Reportování stavu klientů chráněných jinými bezpečnostními programy. |  |
| Schopnost zaslat reporty a upozornění na e-mail. |  |
| Přidání zařízení do vzdálené správy pomocí: synchronizace s Active Directory; ruční přidání pomocí dle IP adresy nebo názvu zařízení; pomocí síťového skenu nechráněných zařízení v síti |  |
| Záruka a technická podpora | - |
| Standardní záruka v délce 36 měsíců. |  |
| Bezplatný přístup k firmware a jeho aktualizacím po dobu trvání záruční lhůty. |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL JEDNOZNAČNĚ URČÍ, JAKÝ TYP NEBO VERZE (HW / SW) NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

- V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).