TECHNICKÁ ZPRÁVA HERNÍCH PRVKŮ

1. Velká zasíťovaná herní sestava

Centrální zasíťovaná herní sestava je sestavena z:

a) hlavní části s tobogánem: 8,3 x 4,9 x 2,9 m

b) obložení sloupu s výlezem a tubusovým spojením s hlavní částí:  2 x 3,5 x 2,9 m

Zastavěné objemy sestavy

1. patro: 50 m2

2. patro: 39 m3

Celkem: 89 m3

Soupis atrakcí a vybavení:

- Patro výšky 1,6 m

Prostor s balonky, rovná skluzavka do balonků, schodiště s trojúhelníkovými nášlapy, schodiště s obdélníkovými nášlapy, gymbaly 8x, podlážka s dírou, podesta, vertikální trojboký hranol 6x, dojezd tobogánu, zavěšené banány 2x3ks, dvojice horizontálních rotačních válců „mandl“, schodiště se čtvercovými nášlapy, obložení sloupu do výšky 1,5 m, hygienická podlaha

- Patro výšky 1,2m

Boxovací pytel 6x, podlážka s dvojicí měkkých půlválců 2x, rotační zástěna 2x, zavěšené banány 3x3ks, horizontální rotační válec 2x, přímý plastový tubus, síťový/popruhový tubus, tubus koleno 3x, rozhledna s okénky 2x, jedna jako nástup do tobogánu, tobogán

Ilustrativní vyobrazení

2. Herní ohrádka – koutek pro menší děti

Koutek je určen menším dětem a nabízí základní herní aktivity odpovídající této věkové skupině. Tvoří jej zasíťovaná ohrádka s bazénem na kuličky a volným prostorem s hygienickou podlahou ohraničeným zábradlím. Část zábradlí je suplována měkkým hranolem na sezení pro rodiče.

Rozměr koutku pro menší děti: 2,5 x 5,0 x 0,8 m,

Soupis atrakcí a vybavení: měkké kostky 4x, hranol na sezení 400x400 mm 2x, bazének s kuličkami 1,9 x 2,3 m, herní panely 3x, hygienická podlaha

Materiálové provedení zasíťovaných herních sestav:

Konstrukce: kovová konstrukce vyrobena z trubek o průměru 48 mm tloušťka stěny 3 mm, povrchová úprava žárovým zinkováním, ocelové žárově zinkované konstrukční spojky.

Bezpečnostní bandáže trubkové konstrukce se sestávají ze dvou částí:

- vnitřní: měkká, pružná polyuretanová trubice o tloušťce stěny 15 mm

- vnější: bannerovina uvnitř tkaná, min. gramáž 600g/m2, který tvoří ochrannou vrstvu, povrch

musí být hladký a nekluzký

Bezpečnostní sítě: síťovina standardních výplní vyrobena uzlíkovou metodou z 3 mm pevnostní polypropylenové šňůry. Pro exponované mostní sekce je použita šňůra o průměru 5mm. Oka sítě jsou čtvercová 45 x 45mm. Ve spodních patrech kvůli zamezení poleznosti hustá tkaná síť s velikostí oka menší než 8 mm.

Vypnutí sítí a přichycení bandáží ke kovové konstrukci samostatnými plastovými páskami o šířce 6 mm.

Podlážky: dřevotříska, potažená molitanem a stejnou banerovinou jako konstrukční bandáže.

Molitanové prvky: vyrobeny z PUR pěny H 25-60, potažené stejným bannerem jako konstrukční bandáže, nášlapné prvky z PUR pěny H 90.

Plastové komponenty, skluzavky a tobogány: povrch klouzacích plastových částí je opatřen technologií „gel coated“, případně jsou vyrobeny z nízkomolekulárního polyetylenu o síle hlavní stěny minimálně 7 mm.

Lanové atrakce: vyrobeny z polyesterových lan s ocelovým kordem, z polypropylenových popruhů a z 5mm polypropylenových uzlíkových sítí.

3. Molitanové hrací prvky

Jsou součástí koutku pro menší děti.

- kostka, rozměr: 1 ks 40x40x20 cm, 1 ks 40x40x40 cm, 2 ks 40x70x30 cm

Materiál: PUR pěna H 25-60, potažené bannerem  min gramáž 600g/m2

4. Hrací panely

Jsou součástí koutku pro menší děti.

Rozměr: 0,5 x 0,5 m

Popis: jednoduché hrací elementy s didaktickou funkcí slouží k hravému procvičování jemné motoriky. Panely jsou vyrobeny z březové překližky, potištěny a povrchově ošetřeny nezávadnými laky.

Hrací panely musí splňovat požadavky vztahující se k bezpečnosti hraček a mít platný certifikát.

Možné varianty panelů: ozubená kola, skládání obrázků, spirála s kuličkou, labyrint.

Ilustrativní vyobrazení