#### Stavební program

Sportovní hala, zázemí, tribuna ad.:

Veškeré rozměry budou v souladu s platnou legislativou (zákonem, vyhláškou, normou). Předkládáme požadavky sportovních družstev. Jde o orientační předpoklad s důrazem na podobu zázemí.

- Hrací plocha velkého hřiště je 40 x 20 m + požadovaná bezpečnostní zóna kolem hřiště je cca

2,5 m na každé straně. Tzn. celková půdorysná vnitřní plocha velkého hřiště je 25 x 45 m.

- Šatny – 6 samostatných šaten pro sportovní týmy (cca 3 x 5 m, koncipované pro 15-17 osob), 1 samostatná šatna pro rozhodčí (rozměr tomu odpovídající).

- Sprchy – vždy společná sprcha (cca 2 x 4 m) pro dva týmy/dvě šatny a jedna samostatná pro rozhodčí.

- Sklad – cca 45 m², se vstupem přímo do haly (do skladu se musí vejít mantinely na vozíkách, házenkářské/fotbalové branky, korfbalové koše, musí tam také být skříně pro vybavení pro jednotlivé týmy atd.).

- Kancelář – ideálně s výhledem na hřiště.

- Recepce.

- Klubovna – cca 30 m².

- Posilovací místnost, rehabilitace, relaxační – není nutné.

- WC – jak pro hráče, tak pro diváky a správce.

- Hlediště/tribuna pro 100 – 150 osob, ideálně podél delší strany naproti střídačkám a stolku pro pořadatele.

- Občerstvení - prostor po návštěvy a rodiče čekající na děti – ideálně s výhledem na hřiště.

Další požadavky/náměty:

- Hala je uvažována i k využití následujícím sportům: florbal, kopaná, házená, volejbal, basketbal, nohejbal, cvičení, tanec.

- Uvažovat i o ze střešní konstrukce sklopných koších na basketbal (hřiště je menší).

- Je potřeba uvažovat/zapracovat místo/stanoviště pro komentátora/rozhodčí, kde bude možné zapojit PC, data atd. Jedno místo na jedné straně hřiště uprostřed delší strany + jedno místo na tribuně apod.

- Na jedné, delší straně hřiště navrhnout místo pro střídačky, stolek pro pořadatele (u stolku je potřebné mít zásuvky).

- Předpokládáme, že povrch haly, moderní multifunkční povrch jako např. Tarkett, Geflor apod., bude potřeba čistit strojově. Tzn. v zázemí u hřiště by měl být skladový prostor pro uložení/parkování stroje.

- V hale je potřebné navrhnout časomíru, ozvučení apod.

- Při návrhu haly je potřeba zohlednit/zapracovat stínění.

- Důležitá je otázka zabezpečení haly:

  - Proti vniknutí neoprávněné osoby při tréninku. Nutno vyřešit zvonek např. do recepce, ale i do haly (pro později příchozí).

  - Proti vandalismu (poloha na okraji města).

- Stavební pozemek se nachází nad hladinou stoleté vody.

- Stávající házenkářské hřiště (se všemi přístavbami) bude zachováno.

- V rámci projektové přípravy sportovní haly se neuvažuje s rozšířením příjezdové komunikace.

- Světlou výšku haly požadujeme v rozmezí od 7-9 m.

- Umístění stavby (vč. parkoviště a veřejného prostranství) požadujeme pouze na pozemku parc. č. 432/3.

Parkoviště, řešení dopravy v klidu ad.:

Veškeré počty parkovacích míst a jejich rozměry budou v souladu s platnou legislativou (zákonem, vyhláškou, normou).

Veřejné prostranství:

- kola a jejich parkování (s ohledem na cyklotrasu),

- mobiliář.